手机网络安全管控系统集中采购需求计划表

|  | 项目编号：2019-LB03-5049 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格 型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元） | 预算金额 （万元） | 交货期限 | 采购方式 |
| 合计 |  |  |  |  | 340.80 | 合同签订后60天 | 单一来源 |
| 1 | 视频会议多点接入控制单元MCU | ZXV10 M9000 | 配置：V10 M9000(交流)机框1个; MPCU4媒体处理控制单元（含M9000后插卡）1块; MPCU4单板软件包1套;国标电源线(16A)2根; MSU3_C媒体交换时钟单元(含M9000后插卡)1块; MSU3_C单板软件包1套;E1控制单元（可接12个4mx）1个;MGPU媒体通用处理单元(含M9000后插卡）1个; MGPU单板软件包1套; E1同轴电缆30米（含L9插头）4根 。 | 台 | 1 | 344376.00 | 34.44 |  |  |
| 2 | 视频会议多点接入控制单元MCU | ZXV10 M9000 | 配置：ZXV10 M9000(交流)机框1个; MPCU4媒体处理控制单元（含M9000后插卡）1块; MPCU4单板软件包1套;国标电源线(16A)2根; MSU3_C媒体交换时钟单元(含M9000后插卡)1块; MSU3_C单板软件包1套;E1控制单元（可接12个4mx）2个;MGPU媒体通用处理单元(含M9000后插卡）2个; MGPU单板软件包1套; E1同轴电缆30米（含L9插头）8根。 | 台 | 1 | 486776.00 | 48.68 |  |  |
| 3 | 会议调度系统 | ZXV10 MS90 | 采用B/S架构的软件，提供全中文的操作管理界面，与MCU必须采用同一厂商产品。 支持同时管理多台MCU，满足大规模组网；为了安全起见，操作系统和数据库运行环境非Microsoft Windows平台。 支持多画面设定功能，包括：多画面自动合成、多画面多种合成方案选择、会议中多画面动态切换、多画面分页轮询。 支持会议音视频监控，查看当前与会终端的会场视频和声音，至少支持监控8路。 支持MCU资源池功能，在同一管理平台管辖下的MCU资源统一管理、合理分配,实现MCU资源负载均衡、线路带宽统筹管理、MCU间可靠备份的功能。 支持横幅、字幕、短消息功能,包括设置横幅字体、背景；支持字幕滚动显示；支持向所有会场发送短消息；支持向特定会场发送短消息。 配置：基本容量1套；会议调度系统1套；中兴新支点电信级服务器操作系统V4 1套；MMU4多媒体多功能软件包1套； | 套 | 1 | 80480.00 | 8.05 |  |  |
| 4 | 录播服务器 | ZXV10 RMS2000 | 机型：≥2U机架式服务器。 处理器：配置≥1颗 CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.1GHz。 内存:配置≥16GB DDR4 ECC REG 内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量。 硬盘：配置≥3块2TB 7.2K 3.5寸SAS热拔插硬盘，支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘;板载支持≥8个U.2 NVME SSD，不需PCE-E转接卡。 硬盘控制器:配置磁盘SAS RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10，速率≥12Gb，Cache 缓存≥2GB。 存储数据安全性：为确保硬盘存储数据安全性，需提供三年数据恢复服务，该服务应有甲级资质数据恢复单位提供的三年正式授权及服务承诺函原件同时需提供数据恢复单位资质证书复印件。 服务器功能安全性：服务器优化功能（三年免费升级）、网络防火墙功能、应用加固功能、防黑客入侵功能、数据保护功能、主动防御功能、日志审计功能；与服务器同一品牌，提供原厂加盖公章截图证明文件网卡:配置≥2个千兆电口电源风扇：冗余电源，冗余散热风扇设计。 售后服务：3年现场免费原厂商服务，提供制造厂家的项目授权书原件，原设备厂商出具的售后服务证明函。 配置：存储服务器1台；机框装配件1套；远程图像控制台HVBX板子16块；网络录播软件1套。 | 台 | 1 | 161964.00 | 16.20 |  |  |
| 5 | 视频会议终端 | ZXV10 ET ET800 4MX | 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，与MCU同一品牌。 支持ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile、H.265等视频编解码。 在512Kpbs带宽下实现H.265 1080P60fps 视频通讯，图像质量良好，画面连贯流畅。 在256Kpbs带宽下实现H.265 1080P30fps 或720P60fps 视频通讯，图像质量良好，画面连贯流畅。 支持G.719、G.729、G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.723.1、AAC-LD、AAC-LD Stereo、音频编解码协议。 支持左右声道声音独立传送。 支持三屏三显：在无外接视频矩阵的情况下，满足在三个显示屏幕上分别显示本地图像、远端图像和辅视频。 支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。 支持重保会议。终端在会议中出现故障（如终端异常断电、存在大量网络丢包等）时，可以自动切换到备份终端，主备终端共用相同的显示设备，切换过程中无重新呼叫过程、无图像冻结。切换完成后，备份终端依然在同一个会议，会议中的广播源、选看源不发生变化。 在IP 网络状态不好的情况下，减弱网络质量原因对音频效果的影响，最大支持网络85%丢包时不影响会议进行。在IP网络状态不好的情况下，减弱网络质量原因对视音频效果的影响，最大支持网络40%丢包时不影响会议进行，视频流畅，无卡顿、无花屏现象。 支持不少于4路高清视频输入接口，输入接口支持DVI、HDMI、SDI等接口。 支持不少于4路高清视频输出接口，输出接口支持DVI、SDI、YPbPr、HDMI、VGA等接口。 支持不少于9路音频输入，支持不少于6路音频输出，支持左右双声道立体声输出。支持RCA和XLR接口。 ≥2个10/1000Base-T以太网口 提供产品电信设备入网证和CCC认证的证书复印件。 | 台 | 26 | 45000.00 | 117.00 |  |  |

# Text boxes

附件